ПЛАН работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов на 2013 год

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | ОСМОТР СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ 2 раза в год |
|  | Осмотр кровли |
|  | Осмотр перекрытий |
|  | Осмотр стен |
|  | Осмотр каменных конструкций |
|  | Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями |
|  | Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей |
|  | Очистка кровли от мусора, грязи, посторонних предметов, снега и наледи |
|  | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли |
|  | Укрепление стекол в деревянных и оконных заполнениях |
|  | Навеска, укрепление или регулировка пружин и амортизаторов на входных дверях |
|  | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях |
|  | Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки |
| 2. | ОСМОТР ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2 раза в год |
|  | Осмотр системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения в чердачных и подвальных помещениях |
|  | Осмотр внутриквартирных систем водоснабжения, канализации и центрального отопления |
|  | Осмотр стояка внутреннего водостока |
|  | Консервация системы центрального отопления |
|  | Опрессовка системы центрального отопления |
|  | Набивка, смена сальников |
|  | Уплотнение, смена сгонов |
|  | Мелкий ремонт теплоизоляции |
|  | Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре |
|  | Спуск воды и наполнение водой системы отопления |
|  | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках |
|  | Смена прокладок в водоразборных кранах, вентилях |
|  | Разборка, прочистка, сборка водоразборных кранов, вентилей |
|  | Ревизия задвижек с установкой новых прокладок |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках (установка хомутов) |
|  | Прочистка канализационного лежака, дренажа |
|  | Зачеканка раструбов труб |
|  | Проверка исправности канализационной вытяжки |
|  | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока |
|  | Укрепление водосточных труб, колен и воронок |
| 3. | ОСМОТР ВНУТРИДОМОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 2 раза в год |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования уличного освещения |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования вводных электрощитов |
|  | Смена перегоревших ламп накаливания в местах общего пользования дома |
|  | Смена перегоревших ламп ДРЛ на фасаде жилого здания |
|  | Смена и ремонт неисправных штепсельных розеток, выключателей и патронов в местах общего пользования |
|  | Мелкий ремонт электропроводки до 1 м.п. |
|  | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля |
| 4. | ОСМОТР ВЕНТИЛЯЦИИ 2 раза в год |
|  | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах |
|  | Прочистка дымовентиляционных каналов |
| 5. | УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ |
| 5.1 | Холодный период |  |
|  | Уборка снега | По мере необходимости |
|  | Посыпка территории песком или смесью | 1 раз в сутки во время гололеда |
|  | Подметание территории в дни без снегопада | Ежедневно |
|  | Уборка контейнерных площадок | Ежедневно |
| 5.2 | Теплый период |  |
|  | Подметание территории | Ежедневно |
|  | Очистка урн от мусора | Ежедневно |
|  | Уборка газонов | 1 раз в 2 суток |
|  | Уборка контейнерных площадок | Ежедневно |
|  | Покос и сгребание травы | 2 раза в сезон |
|  | Побелка деревьев и поребриков | 1 раз в год |
| 6. | ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПО САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 3 раза в неделю |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц с мая по октябрь |
|  | Очистка решетки, уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |
|  | Мытье окон, стен | 1 раза в год |
| 7. | СОДРЕЖАНИЕ ПОДВАЛОВ И ЧЕРДАКОВ |
|  | Уборка от мусора | 1 раз в год |

Планы работ по текущему и капитальному ремонту многоквартирных домов составляются индивидуально для каждого МКД. При наличии утвержденного у собственников в установленном порядке такого плана работ, в течение года сканы дынных документов будут выложены в закладке дома.